## Slide 1: Ch04 計算機組織與數位邏輯設計
李官陵 彭勝龍 羅壽之

## Slide 2
現今電腦的通用架構
  基於范紐曼模式 (von Neumann Model) 架構
  將程式指令記憶體和資料記憶體合併在一起的電腦設計概念架構

## Slide 3: 4.1中央處理單元
中央處理單元或中央處理器
  CPU (Central Processing Unit)
  負責程式的執行、控制以及數位資料的處理與運算
  主要包含
    算術邏輯單元 (Arithmetic Logic Unit, ALU)
    控制單元 (Control Unit, CU)
    暫存器 (Register)
      極小的儲存裝置，可以暫時儲存程式或資料

## Slide 4: 4.1中央處理單元
控制單元
  負責控制電腦執行程式的流程
  協調輸入、輸出、記憶以及算術邏輯等部門的運作，使得電腦能自動化的處理資料。
算術邏輯單元
  算術邏輯單元是算術單元 (Arithmetic Unit, AU) 與邏輯單元
  (Logic Unit, LU) 的合稱
  負責程式中各類算術運算與邏輯運算
暫存器
  在中央處理器中暫時存放指令或資料的地方
  存取速度比主記憶體快很多
    能大幅的增加中央處理器的效能

## Slide 5: 4.1中央處理單元
  暫存器依用途可大致區分為三類
    指令暫存器 (Instruction Register, IR)
      儲存準備要被執行的指令
    程式計數器 (Program Counter, PC)
      記錄下一個所要執行的指令位址
    通用暫存器 (General Purpose Register, GPR)
      可以由程式設計師指定程式使用的暫存器
      可用來儲存程式執行時暫存的資料或運算結果，通常這種暫存器越多，程式執行的效率越高。

## Slide 6: 4.2記憶單元
是電腦執行運算時所使用的記憶體，稱為主要記憶體
儲存於外部儲存裝置中
存放在外部儲存裝置的資料不會因為電源的消失而消失，因此可隨時讀至主記憶體中進行後續的計算與處理

## Slide 7: 4.2記憶單元
暫存器位於記憶體階層的最上層，是速度最快且單位價格最高的記憶體
介於暫存器與主記憶體之間的是快取記憶體，就如同在階層中的位置，快取記憶體乃是一種比暫存器速度慢，但比主記憶體速度快的記憶體

## Slide 8: 4.2記憶單元
主記憶體是以半導體元件製成，與輔助記憶體相比，其存取的速度快但成本高
依照其揮發的特性分為
  唯讀記憶體 (Read Only Memory, ROM)
    成本較高，屬於非揮發性的記憶體
    在無電力的狀態下亦可保留資料
    傳統的 ROM 只能寫入資料一次，因此用來儲存開機使用的程式
  隨機存取記憶體 (Random Access Memory, RAM)

## Slide 9: 4.2記憶單元
RAM 的分類
動態隨機存取記憶體 (Dynamic RAM, DRAM)
    以電容器 (capacitor) 的方式儲存資料，隨著時間的流逝，電容器會逐漸地失去它的電容量
    必須週期性的更新內容以保存其儲存的資料
靜態隨機存取記憶體 (Static RAM, SRAM)
  以正反器 (flip-flop gate) 的方式設計，在電源維持的狀態下，不須要做更新 (reflesh) 的動作即可保留儲存其內的資料，因此速度較 DRAM 快得許多
  因為電路設計的關係，相對於 DRAM 而言，其成本較高，且所需的晶片面積也大得許多
原來的主要用途是在主機板上，作為快取記憶體，但因L2（第二階快取）逐漸內建於CPU中，使SRAM在個人電腦市場的應用空間漸漸縮小，未來的發展以通訊市場為重點，主要是手機市場

## Slide 10: 4.2記憶單元
輔助記憶體
  位於記憶體階層的最底層
  相較於上層的記憶體，其存取速度慢得許多，但價格便宜且儲存空間大

## Slide 11: 4.2記憶單元
主記憶體的功能是儲存正在執行的程式與資料
輔助記憶體則是用來儲存在電源消失後仍需保留的資料

## Slide 12: 4.3輸入與輸出單元
從現在的觀點，輸入裝置泛指透過使用者的操作將資料輸入至電腦內部的設備；輸出裝置則是將電腦的處理結果與訊息呈現給使用者的設備。

## Slide 13: 4.3輸入與輸出單元
鍵盤
鍵盤是輔助我們將資料輸入電腦的標準輸入裝置，與主機板連接的介面規格主要為 PS2 與 USB。

## Slide 14: 4.3輸入與輸出單元
滑鼠
滑鼠它與主機板連接的介面主要為 PS2 與 USB，滑鼠的種類繁多，大致上有二鍵、三鍵、軌跡球與電競用滑鼠。
圖4.7 二鍵、三鍵、軌跡球與電競用滑鼠 ( 圖
片來源：維基共享資源 )

## Slide 15: 4.3輸入與輸出單元
掃描器
掃描器 (scanner) 基本上就像是影印機，可以將靜態的文件、圖片等複製下來
  先將光線投射至待掃描的文件上，光線反射回來後經由感光元件接收
  因為文件上較暗的地方反射的光較少，亮的地方反射的光較多，因此感光元件將反射回來的光的強弱轉換為數位資料，最後即可組成數位影像。

## Slide 16: 4.3輸入與輸出單元
掃描器的解析度
掃描後文件的效果與掃描器的解析度有關
解析度的單位是DPI (dot per inch)
  掃描器在掃描時每英吋的取樣點數
    300 dpi 就表示所掃描的文件每英吋將產生 300 點的資料
  掃描時設定的 DPI 越高，掃描的結果越精密，但所需的儲存空間也越大

## Slide 17: 4.3輸入與輸出單元
掃描器在包裝上通常會標明兩種解析度
  光學解析度
    掃描器感光元件實際的感測能力，代表掃描器本身硬體的條件
  軟體解析度
    掃描器將圖檔掃進來後，利用程式程式運算後所獲得的解析度

## Slide 18: 4.3輸入與輸出單元
螢幕
螢幕是電腦最主要的輸出設備

## Slide 19: 4.3輸入與輸出單元
印表機
在選購印表機時兩個重要的判斷指標
  列印速度
    單位是 PPM (page per minute)，指得是每分鐘能連續列印的英文文件最大的頁數
  列印品質
    以解析度標示 (單位是 DPI )
    解析度越高，列印的品質越好，然而耗費的碳粉或墨水也越多

## Slide 20: 4.4程式執行流程
電腦的運作就是程式的執行
  程式要被執行之前都必須先載入到主記憶體內
  中央處理器會從主記憶體內將須執行的程式指令搬到暫存器中，並對程式指令進行指令解碼、執行與結果儲存的動作
  執行完畢後，會再重複上述的動作，至主記憶體中，將下一個須執行的指令搬到暫存器中並開始執行
中央處理器執行一個指令的過程稱為機器週期 (machine cycle)，一個機器週期可分為四個步驟:
1.指令讀取 2.指令解碼 3.指令執行 4.結果回存

## Slide 21: 4.4程式執行流程
指令讀取與指令解碼的總花費時間稱為指令時間(Instruction Time, I-Time)
指令執行與結果回存的總花費時間稱為執行時間 (Execution Time, E-Time)
一個機器週期即為 I-Time + E-Time。
圖4.11 機器週期

## Slide 22: 4.5數位邏輯設計簡介
布林代數 (Boolean Algebra)
  與一般代數的不同在於它只專注於處理 0 與 1 的數值
  代表著「真 (True)」與「偽 (False)」的觀念
常數 (constant)：0 ( 偽 ) 與 1 ( 真 )
二元變數 (binary variable)：變數的值只能為 0 或 1
運算子 (operator)：AND、OR、NOT 是三種最基本的運算子，AND 與 OR 是二元運算子、NOT 是單元運算子，其優先權為 NOT > AND > OR。

## Slide 23: 4.5數位邏輯設計簡介
真值表
  X 、Y 代表著變數
  最後一欄則代表著運算式 ( 或稱布林函數 )
１,1為1，其他為０
０,0為０，其他為１
唱反調．．．

## Slide 24: 4.5數位邏輯設計簡介
範例一
假設布林函數 ，那麼 F(1, 0) 的值為何？
  將 X = 1、Y = 0 帶入 F(X,Y) 中
  運算子的優先權大小為 NOT > AND > OR

## Slide 25: 4.5數位邏輯設計簡介
範例二
請寫出布林函數 的真值表。
  將所有可能的輸入組合帶入此布林函數並運算出結果，再製作成對應的表格即可完成
  要算出 F(0 , 0 , 0) ~ F(1,1,1) 共八種結果

## Slide 26: 4.5數位邏輯設計簡介

## Slide 28: 4.5數位邏輯設計簡介
在邏輯設計中，我們可利用各式各樣的邏輯閘設計出電路

## Slide 29: 4.5數位邏輯設計簡介
範例三
Exclusive OR (XOR) 是一個常用的二元邏輯運算子，它的運算符號為⊕，當輸入的運算元一個為 1 一個為 0 時，結果則為 1，否則則為 0
當「X = 0 而且 Y = 1」或者「X = 1 而且 Y = 0 」的時候，結果會是 1
相同為０，不同為１

## Slide 30: 4.5數位邏輯設計簡介

## Slide 31: 4.5數位邏輯設計簡介

## Slide 32: 4.5數位邏輯設計簡介
1 位元的加法

## Slide 33: THE END