## Slide 1: Ch06 網際網路
李官陵 彭勝龍 羅壽之

## Slide 2
電腦網路聯繫許多電腦，讓彼此間可以交換資料
電腦網路的應用已經與生活相結合：「e世代」與「行動族」的生活型態
本章將解釋網路的組成、網路的運作與網路的各種應用

## Slide 3: 6.1緣起與組成方式
1960年ARPANET
  美國政府尋求一種能在核彈爆發後，能夠穩固存在並容忍錯誤的通訊網路
  測試初期，連接美國四所大學的四台大型電腦，1981年超過兩百台的電腦，1990年逐漸退出歷史舞台
  成功發展電腦網路重要的技術
1986年NSFNET
  美國國家科學基金會推動
  奠定往後網際網路 (Internet)
  的基礎建設
1992年45Mbps的網路骨幹
來源：wiki

## Slide 4: 6.1緣起與組成方式
電腦網路可以簡單地視為將電腦連接在一起的系統
這裡的電腦可以是任意的終端設備(end devices)，包含筆電、手機、個人電腦等
終端設備連至網路需要透過有線或無線的通訊連結(communication link)
圖6.2 終端設備透過通訊連結連至電腦網路

## Slide 5: 6.1緣起與組成方式
兩台終端設備直接透過通訊連結相互連接
連接三台以上的終端設備，需要特殊的網路設備，如交換器(switch) 與路由器 (router)
終端設備與網路設備均可視為一台主機或是節點
電腦網路有許多的主機，主機與主機間用通訊連結的方式連接
圖6.3 簡易電腦連結成網路的方式

## Slide 6: 6.1緣起與組成方式
各種形式的網路
  家庭網路、校園網路、公司網路等
連結網路變成更大的網路
  全球性的網際網路
電腦網路依據規模來區分
  區域網路 (local area network, LAN)：家庭
  都會網路 (metropolitan area network，MAN)：校園與公司
  廣域網路 (wide area network, WAN)：網際網路

## Slide 7: 6.1緣起與組成方式
分級負責
  Tier-1：如同中央政府維護的高速公路
  Tier-2：如同縣市政府維護的省縣道路
  Tier-3：如同鄉鎮維護的區域道路
提供網路服務的組織，通稱為網路服務供應商 (Internet Service Provider, ISP)
  中華電信、台灣固網
  台灣學術網路 (TANet)
圖6.4 網際網路階層式建構與維護

## Slide 8: 6.1緣起與組成方式
網路傳輸資料的快慢用頻寬 (bandwidth) 來界定，單位是每秒傳送的位元數 (bit per second, bps)
  1 kbps = 1000 bps
  1 Mbps = 1000 kbps
  1 Gbps = 1000 Mbps
頻寬大就像多線道的公路，可以提供高容量的車潮，這裡的一部車等同一個位元
公路有上行與下行，網路的傳輸也區分上傳 (upload) 與下載(download)

## Slide 9: 6.2上網方式
居家
基本有線上網的硬體需求
  網路介面卡 (Network Interface Card，NIC)
  網路線
  資訊插座
(a) 獨立式網路介面卡
(b) RJ-45接頭的網路線
(c) 資訊插座
圖6.5 基本網路連線裝置

## Slide 10: 6.2上網方式
一般室內牆面已經提供資訊插座
住家網路需要連至外部網路
  電話線： ADSL線路
  電視纜線：Cable TV線路
  光纖線： FTTH線路
需要數據機 (modem) 的設備，做訊號轉換
圖6.6 ADSL 上網連線方式

## Slide 11: 6.2上網方式

## Slide 12: 6.2上網方式
校園/公司
一般室內牆面已經提供資訊插座
由於學校與公司等組織單位，事先建置好如乙太網路 (Ethernet) 規格的區域網路
圖6.8 區域網路上網連線方式

## Slide 13: 6.2上網方式
戶外
使用無線網路的方式
  Wi-Fi網路：透過無線接取器 (access point, AP) ，Wi-Fi 網路是屬於無線區域網路 (wireless LAN) 的一種。
  行動網路：行動網路是透過手機發送電磁波訊號，經由基地台 (base station)的接收，轉換成資料內容後送往網際網路。行動網路的系統一般用不同世代 (generation) 來區別技術的進展，(1G)、第二代 (2G)、第三代 (3G)、第四代 (4G)，目前進入第五代 (5G)。
圖6.10 無線上網連線方式

## Slide 14: 6.2上網方式

## Slide 15: 6.3網路運作方式
用物流包裹配送服務來解釋網路的運作
  營業所：收發包裹
  →終端設備：收發資料
  物流中心：區域匯集與交換包裹
  →交換器：區域匯集與交換資料
  轉運中心：依據路線轉送包裹
  →路由器：依據路線轉送資料

## Slide 16: 6.3網路運作方式

## Slide 17: 6.4網路協定
各個終端設備的規格與運作方式可能不盡相同，須要使用相同的語言才能溝通
終端設備間的資料交換也需要制定一套共同的標準 (standard)，說明資料內容的語法 (syntax) 與含意 (semantics)，以及資料交換進行的程序 (sequence)
運用於網路的標準稱為協定 (protocol)

## Slide 18: 6.4網路協定
採用分層 (layer) 的架構，每一層專司一種職責，達到分工合作的目的
抽換其中一層的工作方式，並不會導致其他層的變更
目前網際網路使用的協定區分五層，由於是一層一層堆疊上去，又稱為協定堆疊 (protocol stack)
網際網路使用TCP/IP協定堆疊

## Slide 19: 6.4網路協定
應用層 (application layer)：提供各種應用服務，例如：瀏覽網頁、收發電子信件、網路聊天與檔案傳輸等
傳輸層 (transport layer)：提供在兩台終端設備的應用程式間的資料交換
網路層 (network layer)：提供在兩台終端設備間資料的交換
連結層 (link layer)：提供資料在通訊連結上的傳遞
實體層 (physical layer)：提供資料在網路介面卡與通訊連結間的傳遞

## Slide 20: 6.4網路協定
應用層提供類似物品配送的服務，客戶屬於應用程式，客戶委託的物品是應用程式送出的資料
傳輸層負責將配送物品裝箱，填妥收件人與寄件人姓名
網路層在箱子上註明來源營業所與目的營業所地址，並啟動物品轉送的程序
連結層對應配送車的運貨，將物品送至物流中心、轉運中心，最後抵達目的地營業所
實體層對應配送車上下貨的程序

## Slide 21: 6.4網路協定
配送服務將物品先裝箱，網路服務則將資料包裝成封包(packet)
每個裝箱的物品會因為送達目的地的不同，而經歷不同的轉運路線，網路的封包也會單獨被轉送，這稱為封包交換(packet switching)
箱子外加註的訊息，屬於封包的標頭 (header) 資訊

## Slide 22: 6.4網路協定
傳輸層的標頭：來源端與目的端應用程式
  利用埠 (port) 號碼：不是網路設備上實質的埠，而是邏輯上區分應用程式的號碼
網路層的標頭：來源端與目的端終端設備的網路位置
  使用IP位址：區域性號碼，因為所在地區而不同
連結層的標頭：發送端與接收端主機的網卡號碼
  使用MAC位址：不會因為位置變動而變更

## Slide 23: 6.4網路協定

## Slide 24: 6.4網路協定
封包標頭資訊的封裝 (encapsulation) 過程
  由上而下加入各層協定的標頭
封包標頭資訊的解封裝 (decapsulation) 過程
  由下而上移除各層協定的標頭
圖6.17 封包於傳送與接收期間標頭資訊的封裝與解封裝

## Slide 25: 6.4網路協定

## Slide 26: 6.5常見協定介紹
應用層協定
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
  使用於全球資訊網 (World Wide Web, WWW)
  瀏覽器與網頁伺服器間網頁的傳輸
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  郵件伺服器間電子郵件的傳遞
FTP (File Transfer Protocol)
  網路上傳與下載檔案的傳輸
Telnet (Terminal Emulation Link Network)
  遠端登入主機

## Slide 27: 6.5常見協定介紹
大部分網路應用服務的進行須要指定通訊雙方的終端設備位置，此位置資訊在以TCP/IP 為核心協定的網路系統中，用IP 位址的方式表示，例如：68.180.206.184 是台灣雅虎網站的伺服器位置。
終端設備還可以利用網域名稱 (domain name)表示，例如：www.yahoo.com.tw。
網域名稱就像郵件地址倒過來寫，由區域由小到大的名稱組合而成
  例如：號碼、樓層數、 街道、鄉鎮、縣市、國家
網域可以利用國家名稱或使用目的來區別

## Slide 28: 6.5常見協定介紹

## Slide 29: 6.5常見協定介紹

## Slide 30: 6.5常見協定介紹
傳輸層協定
TCP (Transmission Control Protocol)
  連線導向 (connection-oriented) 的服務
  雙方會隨時記錄傳送與接收的狀態
  資料遺失或是錯誤會重傳 (retransmission)
  提供流量控制 (flow control)
  提供壅塞控制 (congestion )

## Slide 31: 6.5常見協定介紹
UDP (User Datagram Protocol)
  無連線 (connection-less) 的服務
  不做資料重傳
  不保證資料封包依序到達
  不處理流量控制與壅塞控制
  影音資料的傳輸，遺失部分的資料只會造成些微的失真
  在使用者可以容忍的範圍內，能更快的將資料送出去

## Slide 32: 6.5常見協定介紹
網路層協定
IP (Internet Protocol ) 協定
  利用IP位址表示主機在網路的位置
IPv4利用4個位元組的數字表示一個IP位址
  慣用表達方式：十進位點標記 (dot-decimal notation)
  每個位元組的數字用十進位表示
  範例： 68.180.206.184

## Slide 33: 6.5常見協定介紹
IPv6利用16個位元組的數字表示一個IP位址
  每組用冒號格開，共分8 組
  每組以4 個位元為一單位，用1 個16 進位數字表示，共使用4 個16 進位的數字
  範例：1234:0af5:34a2:08d3:1319:8a2e:037f:3456

## Slide 34: 6.5常見協定介紹
IP位址是區域性的號碼
類似電話號碼的國碼與區域號碼的功能
網路也可以切割成許多小區域：子網路 (subnetwork，或是subnet)
來自相同子網路的主機，所設定的IP位址有共同的開頭數字

## Slide 35: 6.5常見協定介紹
善加利用網路號碼，可以將子網路繼續切割成更多小的子網路
校園網路為例
子網路使用的網路號碼個數越多，主機號碼個數越少
圖6.18 網路切割的觀念：子網路

## Slide 36: 6.5常見協定介紹
各種等級大小的子網路
  等級A主機個數至多2的24次方、等級B主機個數至多2的16次方、等級C主機個數至多2的8次方
圖6.19 常見三種等級的IP 位址格式

## Slide 37: 6.5常見協定介紹
為了方便標示IP 位址中網路號碼用了多少個位元組，可以利用子網路遮罩 (subnet mask) 辨識

## Slide 38: 6.5常見協定介紹
IP位址其實包含網路號碼 (network number) 與主機號碼 (host number)
以IPv4為例
以68.180為首的IP位址均位於相同的子網路
  子網路的位址為68.180.0.0
子網路內主機給定的IP位址格式：68.180.X.X
68
206
網路號碼 主機號碼
180
184

## Slide 39: 6.5常見協定介紹
子網路遮罩的運作範例
圖6.20 透過子網路遮罩取得子網路位址

## Slide 40: 6.5常見協定介紹

## Slide 41: 6.5常見協定介紹
網路連線的設定，Windows系統為例
利用DHCP方式
自動設定
圖6.21 Windows 系統網路設定介面

## Slide 42: 6.5常見協定介紹
連結層協定
作用於通訊連結的資料傳送，傳送的封包必須標示來源MAC位址與目的MAC位址
MAC位址是一組48位元的數字
  例如：5A-12-C0-9D-E3-5F
  綁定於網路介面卡上，於出廠時給定
從網路層的觀點，封包的來源與目的地是用IP位址標示，這個封包可能經歷過數段通訊連結，而每通過一段通訊連結，來源MAC位址與目的MAC位址會變更一次

## Slide 43
圖6.22 從不同層觀測來源端與目的端的標示

## Slide 44: 6.5常見協定介紹

## Slide 45: 6.5常見協定介紹

## Slide 46: 6.5常見協定介紹
通訊連結依據是否可供多人共同使用，區分為專屬 (dedicated)與共享 (shared) 兩種類別
  專屬：電話線
  共享：電視纜線、無線連結
共享通訊連結需要協調傳送時機，避免碰撞的協定
  IEEE 802.3 ：乙太區域網路
  IEEE 802.11 (Wi-Fi)：無線網路

## Slide 47: 6.5常見協定介紹
實體層協定
主要任務在於資料與訊號之間的轉換
  例如：電話線與網路線傳送電流訊號，而光纖線傳送光的訊號，無線通訊傳送電磁波的訊號
傳輸媒介大致區分兩種類型：
(1) 導引式媒介：可以引導訊號傳遞的方向，例如電話線、網路線、光纖線與電視纜線等
(a) 雙絞線 (b) 同軸線 (c) 光纖線
圖6.23 (a) 雙絞線；(b) 同軸線；(c) 光纖線 [ 圖片來源：維基共
享資源 (a、b、c) ]

## Slide 48: 6.5常見協定介紹
(2) 非導引式媒介：無法有效引導訊號傳遞的方向，而是在空間中四散出去，例如：無線傳輸利用電磁波、聲波與超聲波等方式

## Slide 49: 6.6全球資訊網
瀏覽器呈現的內容稱為網頁 (webpage)，是一種超文件(hypertext) 的格式
文件的內容被拆成許多的區塊，區塊與區塊間有關連的連結，讀者可以依據興趣或認知程度選擇閱讀的區塊與順序
文件區塊都是網頁，網頁可置於網路中不同的主機上，而網頁間的連結稱為超連結 (hyperlink)

## Slide 50: 6.6全球資訊網
英國科學家柏內茲李 (Tim Berners-Lee)，提出名為「全球資訊網 (WorldWideWeb)」的超文件計畫案，奠定全球資訊網的基礎
主要的網頁瀏覽器
  微軟的IE/Edge，谷歌的Chrome，蘋果電腦系統的Safari
  可整合於手機平台的Opera，以及強調開放式程式碼的Firefox

## Slide 51: 6.6全球資訊網
網頁存取架構
全球資訊網運作的主從架構是依據HTTP協定
  瀏覽器屬於網頁用戶端
  儲存網頁的主機稱為網頁伺服器或簡稱網站
藉由瀏覽器輸入欲下載網頁的URL網址
URL的全名為統一資源定位器 (Uniform Resource Locator)，用來指定網路上某個主機所儲存的一份檔案

## Slide 52: 6.6全球資訊網
URL的簡易格式如下，包含四個部分
圖6.24 URL 網址的結構

## Slide 53: 6.6全球資訊網

## Slide 54: 6.6全球資訊網
一般公司或學校的內部網路會設立一台稱為Proxy的代理伺服器
當瀏覽器欲向網頁伺服器送出網頁下載請求時，這個請求會先被轉至代理伺服器。如果欲下載的網頁已儲存於代理伺服器，則直接回傳網頁內容
圖6.25 Windows 系統設定Proxy 伺服器的IP 位址

## Slide 55: 6.6全球資訊網
一些購物網站如雅虎、亞馬遜與eBay均會記錄會員於網站內的瀏覽行為
這個追蹤的機制來自使用Cookie，是一種記錄於用戶端的資料
調整隱私權等級可防止不當的Cookie

## Slide 56: 6.6全球資訊網
網頁內容架構
透過HTML (HyperText Markup Language，超文件標記語言)的語法所建立
HTML是一種使用標籤 (tag) 的語言，利用不同的標籤可標示文字的字型、大小與編排方式，也可以標示圖片的來源、大小與位置等
HTML所建立的網頁內容均是純文字檔，檔案延伸名為html或htm

## Slide 57: 6.6全球資訊網
圖6.26 基本網頁內容架構及基本網頁內容的呈現效果

## Slide 58: 6.6全球資訊網
圖6.27 簡易個人網頁範例及簡易個人網頁的呈現效果

## Slide 59: 6.6全球資訊網
隨著網頁多元內容的呈現，HTML的使用開始出現瓶頸
  標籤不敷使用
  編排的標籤與編排的文字混在一起
2000年公布新的標記語言XHTML，採用XML (eXtensible Markup Language) 的形式，可以彈性地定義新的標籤
XML著重文字內容的格式化儲存，而將外觀編排的敘述獨立於另一個記錄樣式的檔案 (CSS檔)

## Slide 60: 6.6全球資訊網

## Slide 61: 6.6全球資訊網

## Slide 62: 6.7網路安全
機密資料外洩：帳號與密碼是極重要的機密資料，被竊取的話，入侵者 (intruder) 或駭客 (hacker) 等同暢行無阻地讀取與變更你的資料
電腦被破壞：電腦突然無法正常運作，例如：檔案毀損、無法正常開機、電腦資源突然耗盡等
電腦被綁架：電腦執行非操作者意願的工作，像僵屍般聽從入侵者的命令
  送出一堆垃圾電子郵件
  持續對網路的某台伺服器送出攻擊性的封包
  瀏覽器的首頁被強迫引導至另一個特定的頁面

## Slide 63: 6.7網路安全
網路服務中斷：如果遭破壞的是一台網路伺服器，則會造成這台伺服器服務的中斷，這種造成服務中斷的攻擊簡稱DoS (Denial-of-Service) 攻擊
色情與商業廣告充斥：電腦被植入一些非法軟體，導致電腦桌面或是瀏覽器彈跳出充斥色情或商業廣告的內容

## Slide 64: 6.7網路安全
惡意軟體 (malicious software)存在與執行的方式略有不同:
病毒 (virus)：存在於執行檔案內，當這個被附身的檔案執行時，病毒也開始起作用，且會繼續找機會將自己附著在更多的檔案上
蠕蟲 (worm)：以單一檔案的形式自我存在，將自己命名成常見的系統檔名。蠕蟲也會利用各種網路的管道散布自己
特洛伊木馬 (Trojan horse)：電腦被植入這種程式後，會隱藏起來，在用戶不知情的狀況下，利用鍵盤記錄的方式蒐集帳號與密碼，或是執行對其他電腦的攻擊，成為僵屍網路(botnet) 的一員

## Slide 65: 6.7網路安全
惡意軟體的入侵管道有幾種形式：
安裝號稱破解而免費的合法軟體
打開不知名人士寄來信件的附加檔案
插入已遭病毒入侵的行動碟
瀏覽一些號稱提供免費電影的網站
一些網站甚至會偽裝成合法的網站，勾引用戶上鉤，這種稱為釣魚網站

## Slide 66: 6.7網路安全
該如何防範惡意軟體的入侵？
不要隨意瀏覽來源不明的檔案與網頁
安裝防毒軟體
  電腦作業系統免費提供的安全機制，例如：Windows 系統提供防火牆 (firewall)
過一段時間更換密碼，密碼的長度至少8 個字元 ( 結合數字與大小寫英文字 )
作業系統定時更新
瀏覽網路在需要輸入銀行帳號與信用卡號碼的時候，留意網路連線是否有經過資料加密的處理
  金融交易的平台會出現網路安全認證的徽章

## Slide 67: 6.7網路安全
圖6.30 網路安全認證徽章 ( 圖片來源：高立圖書 )

## Slide 68: THE END